## РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

## СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель | MST-300VDR |
| --- | --- |
| A | Габаритная длина | (мм) | 3 500 |
| B | Габаритная ширина (с ROPS) | (мм) | 1 740 |
| C | Габаритная ширина (без ROPS) | (мм) | 1 600 |
| D | Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | (мм) | 1 955 |
| E | Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | (мм) | 630 |
| F | Ширина колеи | (мм) | 1 250 |
| G | Ширина гусеничного трака | (мм) | 350 |
| H | Минимальный дорожный просвет | (мм) | 275 |
| J | Габаритная высота (с ROPS) | (мм) | 2 318 |
| K | Габаритная высота (без ROPS) | (мм) | 1 610 |
| L | Расстояние от земли до верха самосвального кузова | (мм) | 1 274 |
| M | Высота самосвального кузова | (мм) | 310 |
| N | Длина самосвального кузова | (мм) | 2000 |
| P | Ширина самосвального кузова | (мм) | 1 450 |
| Q | Максимальный угол подъема | (градусов) | 65 |
| Масса (вес) транспортного средства | (кг) | 2 540 | 3 150 |
| Максимальная полезная нагрузка | (кг) | 2 500 | 1 490 |
| Тип привода |  | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) |
| Система переключения передач |  | Бесступенчатая |
| Скорость хода (при высоких оборотах) | (км/ч) | 0 – 9 км/ч |
| Скорость хода (при низких оборотах) | (км/ч) | 0 –6 км/ч |
| Давление на грунт (без груза) | (кПа {кг･с/см2}) | 16,3{0,17} |
| Давление на грунт (с грузом) | (кПа {кг･с/см2}) | 34,9{0,35} |
| Модель двигателя |  | Kubota V2203-KA |
| Тип двигателя |  | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха |
| Число цилиндров – диаметр x длина хода | (мм) | 4 – 87 x 92.4 |
| Рабочий объем | (литров) | 2,197 |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя | (кВт/мин.-1) | 35.6/2,800 |
| Топливо |  | Дизельное |
| Объем топливного бака | (литров) | 45 |
| Аккумулятор |  | 12 В, 64 А/ч |