## РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

## СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель | MST-600VD |
| --- | --- |
| A | Габаритная длина | (мм) | 3790 |
| B | Габаритная ширина | (мм) | 1950 |
| C | Расстояние между центром натяжного колеса и центром звездочки | (мм) | 2440 |
| D | Минимальный дорожный просвет | (мм) | 350 |
| E | Расстояние между передней частью транспортного средства и центром звездочки | (мм) | 640 |
| F | Ширина колеи | (мм) | 1450 |
| G | Ширина гусеничного трака | (мм) | 500 |
| H | Габаритная высота | (мм) | 2270 |
| J | Расстояние от земли до низа самосвального кузова | (мм) | 1350 |
| K | Высота самосвального кузова | (мм) | 350 |
| L | Длина самосвального кузова | (мм) | 2150 |
| M | Ширина самосвального кузова | (мм) | 1700 |
| N | Максимальный угол подъема | (градусов) | 60 |
| Масса (вес) транспортного средства | (кг) | 4000 | 3 150 |
| Максимальная полезная нагрузка | (кг) | 3300 | 1 490 |
| Тип привода |  | Полностью гидравлический (гидростатическая трансмиссия) |
| Система переключения передач |  | Бесступенчатая |
| Скорость хода (при высоких оборотах) | (км/ч) | 0 – 11 км/ч |
| Скорость хода (при низких оборотах) | (км/ч) | 0 –6.6 км/ч |
| Давление на грунт (без груза) | кПа {кг･с/см2}) | 15,7{0,16} |
| Модель двигателя |  | Kubota V3307-DI-TE3B |
| Тип двигателя |  | С водяным охлаждением, 4-тактный, рядный, прямого впрыска, с турбонаддувом, промежуточный охладитель надувочного воздуха |
| Число цилиндров – диаметр x длина хода | (мм) | 4 – 94 x 120 |
| Рабочий объем | (литры) | 3.331 |
| Номинальная мощность/частота вращения двигателя | (кВт/мин.-1) | 54.0/2200 |
| Топливо |  | Дизельное |
| Объем топливного бака | (литры) | 75 |
| Аккумулятор |  | 12 В, 64 А/ч |